## Slide 1: Управление качеством технологических систем

## Slide 2: Проектирование организационной структуры контроля обслуживания и качества в технологической системе

## Slide 3: Современные ЭС
Современные электронные средства (ЭС) в составе технологических систем – класс устройств, который способен передавать, принимать, хранить, обрабатывать и выводить некоторую информацию с помощью вычислительных и логических операций по определённым алгоритмам и программам.
Электронные средства служат для интенсификации выполняемых работ, повышения скорости и точности решения научно-исследовательских задач, контроля, управления техническими процессами, и т.п.

## Slide 4: Зависимость функциональности и надежности от сложности ЭС
ЭС состоят из функциональных узлов, из которых состоят блоки аппаратуры. В свою очередь, из блоков формируется прибор, из приборов – составляется система, из систем формируется самый сложный из элементов – комплекс (см. рис. ).
Комплекс – совокупность систем, объединенных общим замыслом для решения определенного круга задач. Отдельные системы, входящие в комплекс, могут находиться на большом расстоянии друг от друга. С ростом сложности ЭС функциональность их растет, а надежность падает.

## Slide 5: Свойства сложных ЭС
Современные ЭС являются сложными техническими системами (ТС) и обладают следующими свойствами:
- большое число взаимосвязанных элементов, узлов и деталей;
- большое число внутренних и внешних связей;
- взаимодействие системы с окружающей средой и человеком оператором (при котором может снижаться надежность, точность, а, следовательно, происходить разрушение аппаратуры);
- иерархичность структуры;
- стохастический характер поведения системы (случайный, непредсказуемый);
- изменчивость системы во времени (при этом происходит старение, сбои).
Совокупность взаимосвязанных сложных технических систем представляет собой большую систему.

## Slide 6: Качество ЭС
Качество продукции относится к числу важнейших показателей деятельности предприятия. Повышение качества продукции в значительной мере определяет выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедрение инноваций, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии.
В современных условиях конкуренция между предприятиями развертывается главным образом на поле качества выпускаемой продукции.
Мы, в свою очередь, будем понимать под качеством, прежде всего совокупность количественных показателей ЭС – ТС, которая отвечает требованиям ТУ, благодаря чему ЭС может быть использовано по назначению.

## Slide 7: Управление качеством
Понятие «управление качеством» как наука возникло в конце 19-го столетия, с переходом промышленного производства на принципы разделения труда. Принцип разделения труда потребовал решения проблемы взаимозаменяемости и точности производства.
До этого при ремесленном способе производстве продукции обеспечение точности готового продукта производилось по образцам или методами подгонки сопрягаемых деталей и узлов.
Учитывая значительные вариации параметров процесса, становилось ясно, что нужен критерий качества производства продукции, позволяющий ограничить отклонения размеров при массовом изготовлении деталей.
В качестве такого критерия Ф. Тейлором были предложены интервалы, устанавливающие пределы отклонений параметров в виде нижних и верхних границ.
Поле значений такого интервала стали называть допуском.

## Slide 8: Допуск
Установление допуска привело к противостоянию интересов конструкторов и производственников: одним ужесточение допуска обеспечивало повышение качества соединения элементов конструкции, другим – создавало сложности с созданием технологической системы, обеспечивающей требуемые значения вариаций процесса. Очевидно также, что при наличии разрешенных границ допуска у изготовителей не было мотивации «держать» показатели (параметры) изделия как можно ближе к номинальному значению параметра, это приводило к выходу значений параметра за пределы допуска.

## Slide 9: Выход параметра за пределы допуска
В тоже время (начало 20-х годов прошлого столетия) некоторых специалистов в промышленности заинтересовало, можно ли предсказать выход параметра за пределы допуска. И они стали уделять основное внимание не самому факту брака продукции, а поведению технологического процесса, в результате которого возникает этот брак или отклонение параметра от установленного допуска.
В результате исследования вариабельности технологических процессов появились статистические методы управления процессами. Родоначальником этих методов был В.Шухарт.

## Slide 10: Роль статистических методов контроля качества
Одновременно с этим большое внимание уделялось разработке теории выборочного контроля продукции. Первые работы в этой области появились в конце 20-х годов в США, автором их был Г.Додж, ставший впоследствии известным американским ученым.
С момента зарождения статистических методов контроля качества специалисты понимали, что качество продукции формируется в результате сложных процессов, на результативность которых оказывают влияние множество материальных факторов и ошибки работников.
Поэтому для обеспечения требуемого уровня качества нужно уметь управлять всеми влияющими факторами, определять возможные варианты реализации качества, научиться его прогнозировать и оценивать потребность объектов того или иного качества.

## Slide 11: Стандарты и принципы управления качеством
В послевоенное время и в США, и в Европе появились национальные стандарты по качеству. Центральная роль в разработке нормативных документов в области качества принадлежит Международной организации по стандартизации (ISO). Начиная с 90-х годов, идеи теории вариаций, статистического управления процессами (SPC) овладели не только специалистами математиками, но и стали неотъемлемыми инструментами менеджеров и работников служб качества.
Большой толчок дальнейшему развитию принципов управления качеством дал японский ученый Г. Тагути. Он предложил учитывать вариации свойств продукции на разных этапах ее разработки, что для менеджмента качества явилось революционной идеей. По Тагути нужно было установить те сочетания параметров изделий и процессов, которые приводили к минимуму вариаций процессов. Эти процессы, которые стали называть робастными, были устойчивы к вариациям входных параметров процессов.

## Slide 12: Категории статистических методов контроля качества
Используемые в сегодняшней практике предприятий статистические методы можно подразделить на следующие категории: - методы высокого уровня сложности, которые используются разработчиками систем управления предприятием или процессами. К ним относятся методы кластерного анализа, адаптивные робастные статистики и др., - методы специальные, которые используются при разработке операций технического контроля, планировании промышленных экспериментов, расчетах на точность и надежность и т.д.,
- методы общего назначения, в разработку которых большой вклад внесли японские специалисты. К ним относятся «Семь простых методов» (или «Семь инструментов качества»), включающие в себя контрольные листки; метод расслоения; графики; диаграммы Парето; диаграммы Исикавы; гистограммы; контрольные карты.

## Slide 13: Организационная структура контроля качества
В связи с усложнением современных изделий ЭС усложняется и технологический процесс их изготовления. Оптимальность проектирования такого процесса представляет собой серьезную проблему и оказывает большое влияние на эффективность производства.
В числе других задач при разработке ТП необходимо решать задачу проектирования организационной структуры контроля качества, которую условно можно разделить на задачу размещения контрольных операций (КО) внутри ТП ( будем понимать под этим как определение точек контроля внутри ТП, так и состав контролируемых параметров в этих точках) и задачу выбора контрольного оборудования в заданных для контроля точках.

## Slide 14: Задача расстановки контрольных операций
Вначале рассмотрим первую из этих задач – расстановку контрольных операций (КО). Известен эмпирический метод ее решения, в котором расстановка КО производится на основание опыта, приобретенного при разработке и эксплуатации аналогичных ТП.
Из-за сложности исходной информации при таком подходе возможно принятие далеких от оптимальности решений, что может привести за длительное время функционирования ТП к существенным потерям производства. Отсюда видна необходимость применения регулярных методов расстановки КО.

## Slide 15: Критерий оптимальности организационной структуры контроля качества

## Slide 16: Критерий минимума средних потерь
Рассмотрим метод, критерием оптимальности расстановки КО в котором является критерий минимума средних потерь. Поскольку выходной контроль является обязательной операцией, предполагается, что потребителю поступает годное изделие (если пренебречь ошибками оборудования выходного контроля, скрытым браком и возможностью выборочного контроля).
При этом возможны две крайние ситуации расстановки КО. В одной из них кроме выходного контроля все другие КО отсутствуют. В этом случае брак, допущенный в ходе выполнения ТП, обнаруживается лишь после полного изготовления изделия, что приводит к частичной или полной потере стоимостей труда и материалов, затраченных на изготовление бракованного изделия. Потери же, связанные с выполнением КО, минимальны.

## Slide 17: Вычислении функции потерь для каждого способа расстановки контроля
В другой крайней ситуации КО можно поставить после каждой операции ТП. Тогда потери от изготовления бракованного изделия сведутся к минимуму, но будет предельно велика стоимость контроля.
Критерий минимума средних потерь предполагает такую расстановку КО, при которой сумма средних потерь от брака и от стоимости контроля будет минимальна.
Следовательно, содержание метода расстановки КО по критерию минимума средних потерь состоит в вычислении функции потерь для каждого способа расстановки контроля и нахождении среди этих способов такого, для которого величина средних потерь минимальна.

## Slide 18: Математическая модель ТП
Представим ТП последовательностью n операций
Обозначим через Si состояние изделия на i-м шаге ТП. В случае, если i-я операция выполнена успешно, Si = 1 . Если на i-й операции допущен брак, Si = 0 .
Очевидно, что ТП изготовления изделия является статистическим и его математическая модель должна носить вероятностный характер. Полным статистическим описанием изделия после выполнения всех n операций будет n-мерное распределение вероятностей состояния изделия

## Slide 19: Вероятность исправности технологических операций
Поясним смысл этого распределения на примере ТП, состоящего из двух операций. В этом случае возможны 4 состояния изделия:
- обе операции исправны. Вероятность этого события
  ;
- первая операция выполнена с браком, вторая выполнена успешно ;
- первая операция выполнена успешно, вторая с браком –
  ;
- обе операции выполнены с браком –
.
При n операций число состояний будет 2n . Состояние изделия на i-м шаге ТП определяется состоянием на (i –1)-м шаге и вероятностями перехода в состояние на i-м шаге:
(2)

## Slide 20: Получение математической модели ТП
Последовательно применяя формулу (2) ко всем операциям ТП, получаем математическую модель ТП в виде соотношения
(3)
Здесь P(Si)- вероятность состояния изделия после выполнения 1-й операции; q – матрица переходных вероятностей. Для j-го шага она имеет вид
(4)
Количество столбцов матрицы (4) равно двум и определяется двумя возможными исходами j-й операции. Количество строк равно 2j-1 и определяется числом всех возможных состояний изделия на (j-1)-м шаге ТП.

## Slide 21: Расстановка контрольных операций для случая невосстанавливаемого изделия

## Slide 22: Постановка задачи
Рассмотрение задачи расстановки КО начнем с наиболее простого случая невосстанавливаемого (уничтожаемого при обнаружении брака) изделия – производство микросхем, специальных ЭС и др.
Будем считать, что при установке контроля на какой-либо операции проверяется годность всех операций, выполненных до предыдущего контроля или до начала ТП, если предыдущий контроль отсутствует (полная глубина контроля), ошибками контрольного оборудования на этом этапе пренебрежем.

## Slide 23: Определение средних удельных потерь на контроль
Предположим, что первый контроль поставлен на i-м шаге с начала ТП. В соответствии с принятыми условиями при обнаружении брака, допущенного на любой операции от 1-й до i-й, изделие уничтожается.
При этом производство несет потери , равные по величине стоимости изделия, сформированной к i-му шагу ТП.
Стоимость контроля на i-м шаге примем равной mi.
Вероятность брака на участке на участке 1…i представим в виде
Отсюда величина средних потерь на этом участке в расчете на одно изделие может быть вычислена по формуле
Здесь M1…i - стоимость изделия, сформированная к j-му шагу ТП; mj - стоимость j-го контроля.
Поскольку глубина контроля полагается полной, в выражение для вероятности брака на j-м шаге ТП не вошли состояния операций, проконтролированных на участке 1…i.
.

## Slide 24: Полные средние потери на контроль
Аналогично могут быть рассчитаны потери при установке контролей на последующих операциях ТП. Суммируя потери на всех участках ТП, расположенных между КО, получим выражение для полных средних потерь в расчете на одно изделие
(7)
Задача оптимизации расстановки КО сводится к минимизации функционала по индексам расстановки контроля .

## Slide 25: Расстановка контрольных операций для случая восстанавливаемого изделия

## Slide 26: Определение средних потерь
Рассмотрим теперь характерную для производства большинства изделий ситуацию, когда в случае обнаружения брака при контроле изделие восстанавливается. Как и раньше, найдем сначала потери на участке ТП от его начала до i-го шага, где установлен первый контроль. В отличие от случая невосстанавливаемого изделия стоимость потерь зависит от вида брака, т.е. является функцией состояния изделия к i-му шагу:
Отсюда выражение для средних потерь на участке 1…i имеет вид
(8)
Для участка i…j
(9)

## Slide 27: Суммарные потери
Аналогичным образом могут быть вычислены потери и для последующих участков ТП по мере установки контролей. Суммируя потери на всех участках, получим соотношение для расчета средних потерь на одно изделие для ТП в целом:
(10)
Формула получена в предположении полной глубины контроля и отсутствии ошибок контрольного оборудования. Оптимальная расстановка КО находится минимизацией функционала потерь по индексам расстановки

## Slide 28: Учет точности контрольного оборудования

## Slide 29: Вычисление суммарных условных потерь
Для упрощения последующих выкладок перейдем к векторной записи задачи. Введем вектор k-го состояния ТП на i-шаге
и вектор i-го решения, принимаемого по результатам контроля этого состояния
При идеальном контроле
(11)

## Slide 30
В реальном случае имеется вероятность верной идентификации состояния и вероятность ошибочной идентификации.
Обозначим потери решения при состоянии . Поскольку возможны решений – суммарные условные потери k-го состояния вычисляются по формуле

## Slide 31: Полные байесовские потери
Полные средние байесовские потери на 1-м участке контроля вычисляются по формуле
(12)
Выделим в (12)отдельным слагаемым наиболее значимые потери, связанные с восстановлением верно обнаруживаемого брака. В результате выражение (12)преобразуется к виду
(13)

## Slide 32: Оптимальная схема контроля
Пусть последующие контроли поставлены в точках j,…,k,n. Тогда полные средние потери всей схемы контроля составят
(14)
В результате оптимальной будет схема контроля, при которой достигается минимум функционала по индексам расстановки контроля i,j,…,k,n
(15)
За точность контрольного оборудования в приведенном алгоритме проектирования контроля отвечает величина вероятности

## Slide 33: Упрощенная процедура размещения контроля и выбора оборудования
Поиск упрощенной процедуры вызван сложностью получения информации, необходимой для решения задачи оптимального размещения контроля и выбора его точности.
Введем следующее ограничение при решении задачи. Будем считать, что контроль можно ставить лишь в типовых фиксированных точках ТП.
Например, для радиотехнического производства такими точками являются входной контроль элементов, контроль спаянного, но еще не включенного под питание узла, контроль ОТК узла, контроль изделия, контроль ОТК изделия.
Принятое ограничение уже не гарантирует, что решение об организационной структуре контроля будет оптимальным, но для большинства практических случаев дает приемлемый результат.

## Slide 34: Суммарные потери от контроля
Согласно принятым ограничениям потери конкретной конфигурации контроля вычисляются по формуле
(17)
где:
- - вероятность годности на i-м посту контроля
- - вероятность принять брак за годное
- - вероятность принять годное за брак
- - вероятность готовности оборудования
-
-
- стоимость измерения
-
- стоимость восстановления на i-м посту контроля
- - штраф за поставку бракованного изделия.